## Slide 1: 数字逻辑设计实验
洪奇军
redflag@zju.edu.cn
http://10.78.18.200:8080/Platform/
注册时邮箱格式:学号@st.zju.edu.cn
  2022年11月17日
实验11.寄存器和寄存器传输设计

## Slide 2: 提 纲
实验目的
实验设备与材料
实验任务
实验原理
实验内容与步骤

## Slide 3: 实验目的
掌握寄存器传输电路的工作原理
掌握寄存器传输电路的设计方法
掌握ALU和寄存器传输电路的综合应用

## Slide 4: 实验设备与材料
实验设备
  装有Xilinx ISE 14.7的计算机 1台
  SWORD开发板 1套
实验材料
  无

## Slide 5: 实验任务
任务：基于ALU的数据传输应用设计

## Slide 6: 实验原理
寄存器
寄存器传输
基于多路选择器总线的寄存器传输
寄存器传输应用设计

## Slide 7: 寄存器
一组二进制存储单元
一个寄存器可以用于存储一系列二进制值，通常用于进行简单数据存储、移动和处理等操作
能存储信息并保存多个时钟周期，能用信号来控制“保存”或“加载”信息

## Slide 8: 采用门控时钟的寄存器
如果Load信号为1，允许时钟信号通过，如果为0则阻止时钟信号通过
例如:对于上升沿触发的边沿触发器
或负向脉冲触发的主从触发器：
Clock
Load
Gated Clock = Clock + Load
触发器
Gated Clock
C
S
R
Q
Q
C
R
Q
Q
C
S
R
Q
S
Q

## Slide 9: 采用Load控制反馈的寄存器
C
D
Q
C
D
Q
Clock
In0
In1
A1
A0
Y1
Y0
Load
2-to-1 M
进行有选择地加载寄存器的更可靠方法是：
  保证时钟的连续性
  选择性地使用加载控制来改变寄存器的内容

## Slide 10: 采用Load控制反馈的寄存器
Load=0时，In1,Ino同0与为0,无法输入数据。
(通1)A1,A0同~Load=1与保持不变。
(通2)A1,A0与Load=0或保持不变为A1,A0
Load=1时，In1,Ino同load=1与后为In1,Ino,作为D触发器的输入。
(通1)A1,A0同~Load=0与后为0,无反馈数据。
(通2)In1,In2与0或后作为D触发器的输入。

## Slide 11: 寄存器传输
寄存器传输：寄存器中数据的传输和处理
三个基本单元：寄存器组、操作、操作控制
基本操作:加载、计数、移位、加法、按位操作等
控制单元
数据通路
控制信号
状态信号
控制输出
数据输入
数据输出
控制输入

## Slide 12: 基于多路选择器总线的寄存器传输
K1=1:S=1,选中1通道：R0=R1
K1=0:S=0,选中0通道：R0=R2

## Slide 13: 基于多路选择器总线的寄存器传输
由一个多路选择器驱动的总线可以降低硬件开销
这个结构不能实现多个寄存器相互之间的并行传输操作
L0
n
n
MUX
S1 S0
0
1
n
2
S0
S1
L1
L2
n
R0
Load
n
R1
Load
n
R2
Load
n
S1S0=00,总线数据为0，
S1S0=01,总线数据为1，
S1S0=10,总线数据为2
0
1
2

## Slide 14: 寄存器传输应用设计
Mode1
ALU运算输出控制
Mode2
数据传输控制

## Slide 15: Mode1 ALU运算输出控制
SW[0] 图形、文本显示
SW[1]=0 按btn[1] B=B+1
SW[1]=1 按btn[1] B=B-1
SW[2]=0 按btn[0] A=A+1
SW[2]=1 按btn[0] A=A-1
SW[4:3]=00 C=A+B
SW[4:3]=01 C=A-B
SW[4:3]=10 C=A&B
SW[4:3]=11 C=A|B
按btn[2] 寄存器结果=C

## Slide 16: Mode2 数据传输控制
sw[6:5]对应SelectBus即总线上放的是什么数据：
00-总线上的数据选择A，按btn[0]存储到num[3:0]
01-总线数据上的选择B，按btn[1]存储到num[7:4]
10-总线数据上的选择C。按btn[2]存储到num[11:8]

## Slide 17: 实验内容与步骤
任务：基于ALU的数据传输应用设计

## Slide 18: 基于ALU的数据传输应用设计（1）
新建工程
  工程名称用MyALUTrans。
  Top Level Source Type用HDL
添加如下模块
  ALU模块
  4位4选1模块
  防抖动模块
  显示模块

## Slide 19: 基于ALU的数据传输应用设计（2）
新建源文件
  类型是Verilog
  文件名称用Top。
  右键设为“Set as Top Module”
实现基于ALU的数据传输应用设计

## Slide 20: 物理验证
UCF引脚定义
  输入
    sw[15]=0 Mode1
      按键控制输入：sw[2]控制Reg A，sw[1]控制Reg B，
      按键加/减1控制：sw[2]对应btn[0]，sw[1]对应btn[1]
      ALU运算控制：sw[4:3],00-加，01-减，10-与，11-或
      (RegC是Reg A, Reg B加减与或的结果)
    sw[15]=1 Mode2 数据传输控制
      sw[6:5]对应SelectBus：00-选择A，01-选择B，10-选择C
      btn[0] LoadA(num[3:0]),btn[1] LoadB(num[7:4])，btn[2] LoadC(ALU结果)
      (对SW[8:7]选择出来后的结果加载到哪个寄存器中)
  输出
    AN[0]：Reg C
    AN[1]：ALU结果
    AN[2]: Reg B
    AN[3]: Reg A

## Slide 21: sw[15]=0 Mode1 数据输入
    按键控制输入：
    btn[0] 作为按键信号控制RegA(自加或自减)。
    btn[1] 作为按键信号控制RegB。btn[2] 作为按键信号对RegC赋值。
    按键加/减1控制：
    sw[2]=0加/1减使 RegA(自加或自减)，对应btn_out[0]即去抖动后的BTNX4Y0按键。sw[1]=0加/1减，RegB(自加或自减)对应btn_out[1] 即去抖动后的BTNX4Y1按键。
    btn_out[2]即去抖动后的BTNX4Y2按键。
      ALU运算控制：sw[4:3],00-加，01-减，10-与，11-或
      (RegC是Reg A, Reg B加减与或的结果)
SW[0] 图形、文本显示
SW[1]=0 按btn[1] B=B+1
SW[1]=1 按btn[1] B=B-1
SW[2]=0 按btn[0] A=A+1
SW[2]=1 按btn[0] A=A-1
SW[4:3]=00 C=A+B
SW[4:3]=01 C=A-B
SW[4:3]=10 C=A&B
SW[4:3]=11 C=A|B 按btn[2] 寄存器结果=C

## Slide 22: sw[15]=0 Mode1
SW[0] 图形、文本显示
SW[1]=0 按btn[1] B=B+1
SW[1]=1 按btn[1] B=B-1
SW[2]=0 按btn[0] A=A+1
SW[2]=1 按btn[0] A=A-1
SW[4:3]=00 C=A+B
SW[4:3]=01 C=A-B
SW[4:3]=10 C=A&B
SW[4:3]=11 C=A|B 按btn[2] 寄存器结果=C

## Slide 23: SW[15]=1 MODE2 数据传输
      sw[15]=1 Mode2 数据传输控制
      sw[6:5]对应SelectBus：00-总线数据选择A，01-总线数据选择B，10-选择C
      btn[0] LoadA(num[3:0]){总线数据存储到num[3:0]，位置在AN3}。
      btn[1] LoadB(num[7:4]){总线数据存储到num[7:4]，位置在AN2}
      btn[2] LoadC(ALU运算结果) {总线数据存储到num[11:8]，位置在AN0}
      (对SW[6:5]选择出来后的结果加载到哪个寄存器中)
  输出 {num[7:0],C,num[11:8]}
    AN[3]：RegA,AN[2]：RegB,AN[1]:ALU结果, AN[0]:Reg C

## Slide 24: SW[15]=1 MODE2
    AN[3]：RegA,AN[2]：RegB,AN[1]:ALU结果, AN[0]:Reg C
SW[6:5]=00 总线中存A即num[3:0]数据
SW[6:5]=01 总线中存B即num[7:4]数据
SW[6:5]=10 总线存regC即num[11:8]
按btn[0] 总线数据存入寄存器num[3:0]
按btn[1] 总线数据存入寄存器num[7:4]
按btn[2] 总线数据存入num[11:8]

## Slide 25: Top Module结构
增加输入：input wire BTN_Y[3:0],output wire BTN_X
assign BTN_X=0;
AddSub4b m4(.A(num[3:0]),.B(4'b0001),.Ctrl(SW[2]),.S(A1));
AddSub4b m5(.A(num[7:4]),.B(4'b0001),.Ctrl(SW[1]),.S(B1));
Mux4to1b4 m6(.I0(num[3:0]),.I1(num[7:4]),.I2(num[11:8]),
.I3(4'b0),.s(SW[6:5]),.o(Result));
assign A2 = (SW[15]==1'b0)?A1:Result;
…… B2 = (SW[15]==1'b0) ....
C2 = (SW[15]==1'b0)......
always@(posedge btn_out[0]) num[3:0] = A2;
…… num[7:4] =?
num[11:8]=?
myALUm7(.A(num[3:0]),.B(num[7:4]),.S(SW[4:3]),.C(C),.Co(Co));
DispNum m8(clk, {num[?],num[?],C,num[?]}, 4'b0, 4'b0, 1'b0, AN,SEGMENT);
SSeg7_Dev m7(.clk(clk),.rst(1'b0),.Start(clk_div[20]),.flash(clk_div[25]),
.Hexs({12’h3FF,Result,num[?],num[?],C,num[?}),.SW0(SW[0]),
.point(8'b00000000), .LES(8'b00000000),.seg_clk(segclk),.seg_clrn(segclrn),.seg_sout(segsout),.SEG_PEN(SEGPEN));

## Slide 26: 陈列键盘按钮简化使用
NET”Co”LOC=AF24 | IOSTANDARD=LVCMOS33;

## Slide 27: 实验室规章制度
1.不能在实验室内吃零食和就餐。订餐请到走道上就餐。
2.实验结束时请关闭电脑主机电源，勿关显示器电源，后面实验同学以为电脑坏了。
3.Sword实验箱的盖子不要合上，关闭各种仪器的电源。导线放实验箱内。
4.实验结束后请整理椅子，实验签到需写上椅子号。

## Slide 28
Thank You !